IM3 performance of Dave’s Front End Band Pass Filters

| Band | Output levels dBm |
| --- | --- |
| loss | IP3 dBm |
| MHz | main sig | intermod | dB | Output | Input |
|  | 1.8 |
| 3.5 | 3.2 | -65 | 1.5 | 37.3 | 38.8 |
|  | 7 | 3.6 | -52.2 | 2 | 31.5 | 33.5 |
|  | 7 | 0 | -63 | 2 | 31.5 | 33.5 |
|  | 7 | -1.3 | -65 | 2 | 30.55 | 32.55 |
|  | 10 | 0.8 | -51 | 3 | 26.7 | 29.7 |
|  | 14 | -1.6 | -88 | 2 | 41.6 | 43.6 |
|  | 14 | 3 | -79 | 2 | 44 | 46 |
|  | 18 | 1.3 | -60 | 3 | 31.95 | 34.95 |
|  | 21 | -0.3 | -51 | 4 | 25.05 | 29.05 |
|  | 24 |
| 28 | 0 | -69 | 2 | 34.5 | 36.5 |
| The above chows the measurements 4/7/2000 on a pcb with |
| toko coils. |
| Data is loss and IM3 for signal into rx port, via 9 mhz notch |
| and via the switched BPFs. |

Mixer, diplexers & roofing filter performance

| Freq | Input | Output | loss | IM3 prod | IP3 dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MHz | dBm | dBm | dB | dBm | Output | Input |
| 14 | -4.6 | -10.1 | 5.5 | -92 | 30.85 | 36.35 |
| 14 |
| -10.5 | 5.5 | -95 | 31.75 | 37.25 |
| 7 |
| -9.7 |
| -96 | 33.45 | 38.95 |
|  | Figures were measured on 4/7/2000 |
| loss not explicitly measured at each frequency |